1	Kompakter Füllstand-Grenzschalter für Schüttgüter mit folgender Ausführung:

- Drehflügel-Messsystem als Maximum- oder Minimumsgrenzschalter

- Einbau in Behälter von oben oder seitlich

- Für staubförmige und feinkörnige Schüttgüter ab 80g/l Schüttgewicht

- Rutschkupplung vermeidet Defekt durch Schläge auf die Welle

- Rohr- und Seilverlängerung erhältlich

- ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db (ATEX Sicherheitshinweise: XA01034F/09)

Bauform:	Kompaktgerät mit Anschlussgehäuse

Sensorlänge:	75…300mm Welle, bis 2m mit Seil

Prozessanschluss:	Gewinde G 1 ½

Werkstoffe:	Prozessanschluss 	Kunststoff PBT oder Edelstahl 1.4305 /303
	Welle 			Edelstahl 1.4305 / 303

Seilverlängerung		1.4401 / 316
	Messflügel 		Edelstahl 1.4301

Gehäuse 		Polycarbonat

Prozesstemperatur:	-20°C bis +80°C

Prozessdruck:	0,5bar bis 0,8bar

Korngröße:	 50mm

Ausgang:	Relaiskontakt

Schutzart:	IP65

z. B. Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	Soliswitch FTE20