Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Pegelsonde mit zuverlässiger und robuster Keramikmesszelle zur hydrostatischen Füllstandsmessung

- Wirtschaftliche Ausführung mit 4…20mA und überlagertem HART Protokoll

- Präzise Messergebnisse dank temperaturkompensierter Dichtekorrektur

- Geringer Außendurchmesser mit 22mm für Trinkwasseranwendungen in Bohrlöchern oder Brunnenschächten

- Hohe Prozesssicherheit durch widerstandsfähige Keramikmesszelle

| Zulassung: | Ex-freier Bereich (ATEX II 2G Ex ia IIC T6) |
| --- | --- |
| Sondenrohr: | Material: 316L, d=22mm (typisch Trinkwasser) (Material: 316L, d=42mm, (typisch Abwasser)) (Material PPS/Polyolefin auf 316L, d=29mm, Anwendung Salzwasser) |
| Messprinzip: | Relativ (Absolut) |
| Sensorbereich: | 100mbar/10kPa/1,5psi relativ, 1mH2O/3ftH2O/40inH2O 200mbar/20kPa/3psi relativ, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O 400mbar/40kPa/6psi relativ, 4mH2O/13ftH2O/160inH2O 600mbar/60kPa/9psi relativ, 6mH2O/20ftH2O/240inH2O 1bar/100kPa/15psi relativ, 10mH2O/33ftH2O/400inH2O 2bar/200kPa/30psi relativ, 20mH2O/67ftH2O/800inH2O 4bar/400kPa/60psi relativ, 40mH2O/133ftH2O/1600inH2O 10bar/1MPa/150psi relativ, 100mH2O/333ftH2O/4000inH2O 20bar/2MPa/300psi relativ, 200mH2O/667ftH2O/8000inH2O 2bar/200kPa/30psi abs, 20mH2O/67ftH2O/800inH2O abs 4bar/400kPa/60psi abs, 40mH2O/133ftH2O/1600inH2O abs 10bar/1MPa/150psi abs, 100mH2O/333ftH2O/4000inH2O abs 20bar/2MPa/300psi abs, 200mH2O/667ftH2O/8000inH2O abs |
| Ausgang: | 4…20mA (4…20mA HART) |
| Energieversorgung: | 10,5…35V |
| Referenzgenauigkeit: | +/- 0,2 % (+/- 0,1 %) |
| Langzeitstabilität: | ≤ 0,1 % von URL/Jahr ≤ 0,25 % von URL/5 Jahre |
| Sondenlänge: | 10m (20m) (___ m; individuelle Länge in Meter angeben) |
| Werkstoff Tragkabel: | PE (Polyethylene) (FEP Perfluorethylenpropylen) (PUR Polyurethane) |
| Dichtung: | EPDM (FKM Viton) |
| Werkstoff Messzelle | Keramik (99,9% Al2O3) |
| Anzeige: | optional getrennte Anzeige RIA15 mit Bedienfunktion (nur in Kombination mit HART) |
| Verbindungszubehör: | Anschlusskasten IP66/67 mit Goretex-Filter |
| Montagezubehör beigelegt: | Abspannklemme Material 316 L (Kabelmontageschraube G 1 ½“ Material 304) (Zusatzgewicht 316L) |
| Optional: | Temperaturfühler und Kopftransmitter im Anschlusskasten IP66/67 (nur für Ex-freien Bereich) |
| Fabrikat.: | Endress + Hauser |
| Typ: | FMX21 |