1  	Durchflussarmatur

für Chlordioxid-Sensoren zum Einbau in Rohrleitungen (Bypass)

Prozessanschluss: 			G 1/8“

Mediumsberührende Werkstoffe

- Armatur: 				Plexiglas (PMMA)

- Dichtung				PVDF

- Blindstopfen 				PVC,FKM

Elektrodeneinbauplätze: 		1

Druckbereich:				max. zulässiger Wasservordruck: 4 bar (bei 40°C)

Mindest-Druckdifferenz:			0,1 bar

Max. Betriebstemperatur:		60°C

Mindestdurchfluss:			5 l/h

Fabr.: 					Endress+Hauser

Typ: 					CCA151