Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Ultraschall Clamp-on Durchflussmessgerät zur berührungslosen Durchflussmessung auf Stahlrohr- und Kunststoffleitungen ohne Betriebsunterbrechung. Mit folgender Ausrüstung:

- für Montage in der Ex-freien Zone

- zweizeilige LCD-Anzeige

- 1 Summenzähler

- Einkanalige Ausführung mit 3 Bedientasten

- HART im Standard

- Validierbare Messgenauigkeit im eingebauten Zustand

Messumformer: 		IP67

Messbereich: 			typisch v = 0...15 m/s

Messgenauigkeit:		typisch +/- 2% v.M. plus +/- 0,05% v.E.

Ein-/Ausgänge:   		- analog: 0/4...20 mA mit HART - Kommunikation

- Impulsfrequenz 100 Hz: open collector,

- programmierbar als Statusausgang

Hilfsenergie: 			85-250 V, 50/60 Hz oder 20-28V AC / 11-40 V DC

Sensoren (inkl. Sensorhalterung und Koppelmedium), Sensorbefestigung und Sensorkabel mit folgender Ausrüstung:

Bauform: 			Messwertaufnehmer mit Bajonettanschluss

Sensorbefestigung: 		Spannbänder für Nennweite DN50...DN2500

Rohrnennweite: 		DN...

Sensorkabel:			5 m

ODER 10m

ODER 15m

ODER 30m

ODER 60m

Mediumstemperatur: 		-20°C...+80°C

oder 0…+130°C

Schutzart-Sensoren:		IP67, optional IP68

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser Prosonic Flow 91W