Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Batteriebetriebener Füllstandssensor für das Überwachen von entlegenen und mobilen Anwendungen

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Cloud-basierter 80-GHz-Füllstandssensor mit mobiler Kommunikation

- Gemessene Prozessgrößen: Füllstand, Umgebungstemperatur, Lage

- Drahtloser Fernzugriff: Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung über den digitalen Service Netilion

- Gehäuse PBT/PC

- frei einstellbarer Messbereich

- Konnektivität: NB-IoT, LTE-M, 2G

- Schutzart: IP66/IP68

- Austauschbare Batterie, Standardgröße Lithium (D), 3,6 V, 19 Ah

mit folgender Ausrüstung:

Zulassung:			Nicht Ex

Antenne: 			40mm

(80mm)

Werkstoff:			Kunststoff PBT/PC

Montagebügel Rohr/IBC: AISI316 L (1.4404)

Montagebügel Universal: AISI316 L (1.4404)

Temperatur:			–20 … +60 °C

Messbereich:			15 m

Schutzart:			IP66, IP68

Versorgung: 			Batterie Lithium (Größe D) 3,6V 19Ah

Ausgang:			Mobilfunk + SIM-Karte (NB-IoT/LTE-M/2G)

Genauigkeit:	 10mm

Fabrikat:			Endress + Hauser

Typ:				FWR30

mögliches Zubehör:

Montagebügel IBC/Rohr vertikal, Montagebügel ausrichtbar Wand/Decke