- Füllstandaufnehmer zur konduktiven und kapazitiven Grenzstanddetektion

für flüssige und pastöse Medien in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Einsatz in Lagertanks, Rührwerksbehältern und Rohrleitungen. 
      Entwickelt und gebaut für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, erfüllt der

Liquipoint FTW33 internationale Hygieneanforderungen.

Der FTW33 kommt besonders dort zum Einsatz, 
      wo eine frontbündige Installation erforderlich ist.

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

• Frontbündiger Einbau, Rohrleitungen bleiben molchfähig

• Für wasser- und ölbasierte Medien mit einem εr ≥ 2

• Kein Abgleich auf das jeweilige Medium erforderlich

• Zuverlässige Schaltfunktion durch Kompensation auch bei starken Ansätzen

• Einfacher Einbau auch an schwer zugänglichen oder beengten Einbauverhältnissen

• Große Auswahl an Prozessanschlüssen für den Einbau in neue oder bestehende Anlagen

• Robustes Edelstahlgehäuse, optional mit Stecker M12×1 mit Schutzart IP69K

• Funktionskontrolle vor Ort durch LED-Anzeige

• CIP reinigbar und SIP sterilisierbar

• 3-A und EHEDG Zertifikate

• Gerätevariante mit IO-Link

| Versorgung / Kommunikation Schaltausgang | 10…30 V DC • DC-PNP • Funktion: Positives Spannungssignal am Schaltausgang der Elektronik • Anschließbare Last: 200 mA (kurzschlussfest) |
| --- | --- |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 70°C |
| Prozesstemperatur | Standard: -20 ... 100°C Reinigung: -20 ... 150°C für 1h |
| Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck | Vakuum ... 25 bar |
| Prozessseitige Hauptmaterialien Schutzart | Sensor: 316L Sensorisolation: PEEK • IP65 (Ventilstecker) • IP65/67 NEMA Type 4X Enclosure (Stecker M12 für Gehäusekappe Kunststoff) • IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P Enclosure (Stecker M12 für Gehäusekappe Metall) • IP66/68 NEMA Type 4X/6P Enclosure (Kabel) |

z. B. Fabr.					           Endress + Hauser

Typ:					           Liquipoint FTW33