Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Differenzdruckmessumformer mit vollverschweißtem Metallsensor zur Differenzdruckmessung in Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten

- Quick Setup mit frei einstellbarem Messbereich ohne Druckvorgabe für die einfache Inbetriebnahme

- Hohe Prozessverfügbarkeit durch hohe Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit

- Minimierte Gerätevielfalt mit damit verbundener Kostenreduzierung durch Messbereiche von 10 mbar bis 40 bar Differenzdruck

- Vielseitig einsetzbar durch weltweite Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

- Optionale LCD-Anzeige mit Bedientasten und zusätzlichem Bargraph

Bauform:			Kompaktgerät mit integriertem Messumformer

Messprinzip:			Differenzdruck

(Relativ)

Messbereich: 			10mbar/1kPa/0,15psi, Überlast: 1bar/100kPa/14,5psi

30mbar/3kPa/0,45psi, Überlast: 1bar/100kPa/14,5psi

100mbar/10kPa/1,5psi, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi

500mbar/50kPa/7,5psi, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi

1bar/100kPa/15psi, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi

3bar/300kPa/45psi, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi

16bar/1,6MPa/240psi, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi

40bar/4MPa/600psi, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi

Prozessanschluss: 		NPT1/4-18 IEC61518

Ausgang: 			4…20mA HART

(Profibus PA)

(Foundation Fieldbus)

Zulassungen: 			Ex-freier Bereich

NSF Trinkwasserzulassung

(ATEX)

(IEC)

(CSA)

(FM)

(EAC)

(NEPSI)

(INMETRO)

Referenzgenauigkeit: 		0,1% der kalibrierten Messspanne / optional 0,075%

Werkstoffe

- Prozessanschluss:		316L

(C22.8)

- Messzelle:			AISI 316L (1.4435)

(AlloyC)

- Dichtung: 			FKM Viton

(EPDM)

(PTFE)

(NBR)

- Gehäuse:			Aluminium

Medientemperatur: 		-40…+85°C

Versorgungsspannung:		11,5…45V DC (bei 4…20mA HART)

Elektrischer Anschluss:	Verschraubung M20 IP66/67

(Gewinde M20 IP66/67)

(Gewinde G1/2 IP66/67)

(Gewinde NPT1/2 IP66/67)

(Stecker M12 IP66/67)

(Stecker Han7D IP65)

(Ventilstecker M16 IP64)

Anzeige:	optionale LCD-Anzeige inkl. 3 Bedientasten

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ:				Deltabar PMD55