Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Druckmessumformer mit vollverschweißtem Metallsensor zur Absolut- und Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten

- Quick Setup mit frei einstellbarem Messbereich ohne Druckvorgabe für die einfache Inbetriebnahme

- Hohe Prozessverfügbarkeit durch hohe Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit

- Minimierte Gerätevielfalt mit damit verbundener Kostenreduzierung durch Messbereiche von unter 100 mbar bis 700 bar

- Vielseitig einsetzbar durch weltweite Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

- Optionale LCD-Anzeige mit Bedientasten und zusätzlichem Bargraph

Bauform:			Kompaktgerät mit integriertem Messumformer

Messprinzip:			Relativ

(Absolut)

Messbereich:			400mbar/40kPa/6psi relativ, Überlast: 6bar/600kPa/90psi

1bar/100kPa/15psi relativ, Überlast: 10bar/1MPa/150psi

2bar/200kPa/30psi relativ, Überlast: 20bar/2MPa/300psi

4bar/400kPa/60psi relativ, Überlast: 28bar/2,8MPa/420psi

10bar/1MPa/150psi relativ, Überlast: 40bar/4MPa/600psi

40bar/4MPa/600psi relativ, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi

100bar/10MPa/1500psi relativ, Überlast: 400bar/40MPa/6000psi

400bar/40MPa/6000psi relativ, Überlast: 600bar/60MPa/9000psi

700bar/70MPa/10500psi relativ, Überlast: 1050bar/105MPa/15750psi

400mbar/40kPa/6psi absolut, Überlast: 6bar/600kPa/90psi

1bar/100kPa/15psi absolut, Überlast: 10bar/1MPa/150psi

2bar/200kPa/30psi absolut, Überlast: 20bar/2MPa/300psi

4bar/400kPa/60psi absolut, Überlast: 28bar/2,8MPa/420psi

10bar/1MPa/150psi absolut, Überlast: 40bar/4MPa/600psi

40bar/4MPa/600psi absolut, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi

100bar/10MPa/1500psi absolut, Überlast: 400bar/40MPa/6000psi

400bar/40MPa/6000psi absolut, Überlast: 600bar/60MPa/9000psi

700bar/70MPa/10500psi absolut, Überlast: 1050bar/105MPa/15750psi

Prozessanschluss:		Gewinde G 1/2“

(Gewinde G1/2“ mit 11,4mm Bohrung)

(Gewinde G1/2“ außen G1/4“ innen)

(Gewinde G1-1/2“)

(Gewinde G2“)

(Gewinde DIN13 M20x1,5)

(Gewinde MNPT 1/2")

(Gewinde FNPT 1/2")

(Gewinde MNPT 1/2" außen FNPT 1/4" innen)

(Gewinde MNPT 1")

(Gewinde MNPT 1-1/2“)

(Gewinde MNPT 2“)

Ausgang:			4…20mA HART

(1…5V DC Low Power)

(Profibus PA)

(Foundation Fieldbus)

Zulassungen:			Ex-freier Bereich

(ATEX)

(IEC)

(CSA)

(FM)

(NEPSI)

(INMETRO)

(JPN)

Referenzgenauigkeit:		0,05% der kalibrierten Messspanne / optional 0,025%

Werkstoffe

- Prozessanschluss:	316L

(AlloyC)

- Messzelle:		AISI 316L (1.4435)

(AlloyC)

(Rhodium>Gold>316L)

- Gehäuse		Aluminium

(Edelstahl 316L)

Medientemperatur: 		-40…+125°C

Versorgungsspannung:		11,5…45V DC (bei 4…20mA HART)

(9…35V DC (bei 1…5V DC Low Power))

Elektrischer Anschluss:	Verschraubung M20 IP66/67

(Gewinde M20 IP66/67)

(Gewinde G1/2 IP66/67)

(Gewinde NPT1/2 IP66/67)

(Stecker M12 IP66/67)

Anzeige:	optionale LCD-Anzeige inkl. 3 Bedientasten

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ:				Cerabar PMP71