# 1  	Prozess-Handwechselarmatur

für den Einbau von 120mm Sensoren für pH, Redox, Leitfähigkeit oder Sauerstoff (analog oder Memosens) zur In-Line-Messung in Rohrleitungen und Behältern ausgeführt als Wechselarmatur, manuelles Herausfahren der Messelektrode aus dem Prozess in einen Schleusenraum unter Prozessbedingungen mit folgender Ausrüstung:

- Elektrodeneinbau, Gewinde PG 13,5

- integrierter Kugelhahn zur Abtrennung vom Prozessmedium

- integrierte Bewegungsdämpfung

- spülen der Messelektrode im Schleusenraum

- Elektroden-Schutzkorb

Prozessanschluss: 		Flansch DN 32, PN 16

Flansch ANSI 11/4“

G11/4 innen 
	NPT 11/4 innen

Mediumsberührende

Werkstoffe

- Tauchrohr: 			Edelstahl 1.4404 oder Titan, Alloy

- Kugelhahn: 			Edelstahl 1.4404 oder 1.4408

- Kugelhahndichtungen: 	PTFE

- O-Ringe: 			EPDM / Viton

Elektrodenschaftlänge: 		120 mm

Eintauchtiefen: 			von 100 bis 700 mm

Temperaturbereich: 		max. 130°C

Druckbereich: 			max. 12 bar (verfahrbar bis 4bar)

Spül/Kalibrieranschluss: 	G 1/4"

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CPA 450