1  	mobiler, tragbarer und netzunabhängiger Probenehmer zur diskontinuierlichen Entnahme von Abwasserproben mittels eingebauter Schlauchpumpe, und integriertem Messumformer für bis zu 2 digitale Sensoren mit Memosentechnologie

Probenahme:			- zeit-, mengen-, durchfluss- oder ereignisgesteuert

- Dosiervolumen 20..9999 ml, frei einstellbar

- Ansaughöhe max. 8 m

- Schlauchlänge max. 30 m

- einstellbare Ausblas- und Ansaugzeit

- Spülfunktion vor jeder Probenahme für den Ansaugschlauch 
  einstellbar (0-3 mal)

- Mediumsdetektion mit automatischer Erkennung der Saughöhe

- Ansauggeschwindigkeit min. 0,6 m/s

(ISO 5667 EN25667)

Probenverteilung: 		ohne Werkzeug auf andere Flaschenverteilung umrüstbar, wahlweise

Abfüllung in einen 20 l Behälter, PE oder

Abfüllung in einen 5 l Behälter, Glas oder

Verteilung in 12 Flaschen mit je 2 l, PE oder

Verteilung in 12 Flaschen mit je 0,7 l, Glas oder

Verteilung in 24 Flaschen mit je 1 l, PE oder

Verteilung in 12 Flaschen a 1l + 6Flasche a 2 l,PE

Gehäuse: 			- aus schlagfestem PE-Kunststoff mit integrierten Tragegriffen

- Manipulationsschutz durch integrierte Schließzylinder

- Bedienteil mit Spritzschutzabdeckung

- Probenkühlung durch Fremdeiseinlage möglich

Aufbau: 			Proben-, Elektronikraum getrennt

Schutzart IP 65

Steuerung: 		wartungsfreier Mikroprozessor, frei konfigurierbar,

über Softkey und Dreh-Druckknopf bedienbar

Menügeführte Schnellparametrierung mit Klartextanzeige

Integrierter Messumformer zu Anschluss von bis zu zwei Sensoren mit 		Memosenstechnologie, aufrüstbar auf bis zu acht Kanälen.

Integrierter Datenspeicher zur Erfassung von Kalibrier- / 					Justierereignisse, Bedien-, Diagnose- und Programmereignisse.				Datensicherung/-übertragung und Softwareupdate über SD Karte

Digitalanzeige: 		transflektives Display für optimale Ablesbarkeit (95x75 mm ) 			Fehlermeldung durch Rotfärbung

Eingänge

Analogeingang:		2 x  0/4...20 mA, galvanisch getrennt, optional

Binäreingang:		2 x 12…30V, galvanisch getrennt, optional

Funktionen frei konfigurierbar

Sensoreingang:		2 Eingänge für Sensoren mit Memosensprotokoll, optional

verfügbare Parameter (frei wählbar):
		pH, Redox, Leitfähigkeit, Trübung, Sauerstoff, Nitrat

Umgebungstemperatur 		0°C...+40°C

Hilfsenergie: 			24 VDC, 7,2 Ah, Akku-Pack

im Gehäuse integriert

Gewicht:			19 kg (incl. Akku und 24 Flaschen)

Zubehör: 			- Ersatzflaschen

- Eintaucharmatur zu Probenahme aus Gerinnen und Kanälen

- Deckel für Unterteil

- Ladegerät (IP20 oder IP65)

- Kühlpatrone

z.B. Fabr: 			Endress + Hauser

Typ:				Liquiport 2010  CSP44

1  	mobiler, tragbarer und netzunabhängiger Probenehmer zur diskontinuierlichen Entnahme von Abwasserproben mittels eingebauter Schlauchpumpe

Probenahme:			- zeit-, mengen-, durchfluss- oder ereignisgesteuert

- Dosiervolumen 20..9999 ml, frei einstellbar

- Ansaughöhe max. 8 m

- Schlauchlänge max. 30 m

- einstellbare Ausblas- und Ansaugzeit

- Spülfunktion vor jeder Probenahme für den Ansaugschlauch 
  einstellbar (0-3 mal)

- Mediumsdetektion mit automatischer Erkennung der Saughöhe

- Ansauggeschwindigkeit min. 0,6 m/s

(ISO 5667 EN25667)

Probenverteilung: 		ohne Werkzeug auf andere Flaschenverteilung umrüstbar, wahlweise

Abfüllung in einen 20 l Behälter, PE oder

Abfüllung in einen 5 l Behälter, Glas oder

Verteilung in 12 Flaschen mit je 2 l, PE oder

Verteilung in 12 Flaschen mit je 0,7 l, Glas oder

Verteilung in 24 Flaschen mit je 1 l, PE oder

Verteilung in 12 Flaschen a 1l + 6Flasche a 2 l,PE

Gehäuse: 			- aus schlagfestem PE-Kunststoff mit integrierten Tragegriffen

- Manipulationsschutz durch integrierte Schließzylinder

- Bedienteil mit Spritzschutzabdeckung

- Probenkühlung durch Fremdeiseinlage möglich

Aufbau: 			Proben-, Elektronikraum getrennt

Schutzart IP 65

Steuerung: 		wartungsfreier Mikroprozessor, frei konfigurierbar,

über Softkey und Dreh-Druckknopf bedienbar

Menügeführte Schnellparametrierung mit Klartextanzeige

Integrierter Datenspeicher zur Erfassung von  Kalibrier- / 			Justierereignisse, Bedien-, Diagnose- und Programmereignisse.		Datensicherung/-übertragung und  Softwareupdate über SD Karte

Digitalanzeige: 		transflektives  Display für optimale Ablesbarkeit ( 95x75 mm ) 			Fehlermeldung durch Rotfärbung

Eingänge

Analogeingang:		2 x  0/4...20 mA, galvanisch getrennt, optional

Binäreingang:		2 x 12…30V, galvanisch getrennt, optional

Funktionen frei konfigurierbar

Umgebungstemperatur 		0°C...+40°C

Hilfsenergie: 			24 VDC, 7,2 Ah, Akku-Pack

im Gehäuse integriert

Gewicht:			19 kg (incl. Akku und 24 Flaschen)

Zubehör: 			- Ersatzflaschen

- Eintaucharmatur zu Probenahme aus Gerinnen und Kanälen

- Deckel für Unterteil

- Ladegerät (IP20 oder IP65)

- Kühlpatrone

z.B. Fabr: 			Endress + Hauser

Typ:				Liquiport 2010  CSP44