- Trübungsmessung für klare Medien, ausgeführt als Kompaktgerät

zur Wandmontage mit integrierter Ultraschallreinigung

Messprinzip: 			90°-Streulichtverfahren gemäß ISO 7027 / EN 27027

Wellenlänge: 			860 nm

Messbereich: 			0...1000 NTU

Auflösung:			0,001 NTU (unter 10 NTU)

Temperaturmessbereich: 	1°C...+50°C

Prozessdruck: 			max. 13,8 bar

Durchfluss:			0,1…1l/min.

Schutzart:			IP 66

Reinigung: 			Durchflussküvette mit integrierter Ultraschallreinigung

Anschluss: 			Schlauchanschluss 4,75 mm ID, 8 mm AD

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CUE21

Optionales Zubehör:		Durchflussarmatur  zur Gasblasenkompensation, Best.nr. 51518575

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer