Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Füllstand-Messwertaufnehmer und Umformer ausgeführt als Kompaktgerät zur kontinuierlichen Füllstandmessung in Lagertanks, offenen Bassins, Pumpenschächten

und Kanalsystemen. Unabhängig von wechselnden Medien, Temperaturänderungen, Gaspolstern und Dämpfen in Behältern.

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Radarmessgerät mit Bluetooth für den Nicht Ex-Bereich

- Einfacher, sicherer und verschlüsselter drahtloser Fernzugriff

- Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung über eine iOS/Android App

- Vollständiges PVDF-Gehäuse, hermetisch dichte Verdrahtung und komplett vergossene Elektronik

- frei einstellbarer Messbereich

- Schutzart IP66/NEMA 4X/6P

mit folgender Ausrüstung:

Zulassung:

Nicht Ex

(CSA C/US General Purpose)

Prozessanschluß:	Prozessanschluss Rückseite:
Gewinde G1 ISO228

(Gewinde ASME MNPT1)

Prozessanschluss Vorderseite:

Gewinde ISO228 G1-1/2

(Gewinde ASME MNPT1-1/2)

Antenne: 			40mm

Werkstoff:			Sensorgehäuse: PVDF

Dichtung: EPDM

Prozessanschluss Rückseite: PVDF

Kabelverschraubung: PA

O-Ring: EPDM

Gegenmutter: PA6.6

Designring: PBT-PC

Prozessanschluss Vorderseite: PVDF

Temperatur:			–40…60 °C

Prozessdruck:			–1…3 bar

Messbereich:			8 m

Kabellänge:			10m

Schutzart:			IP68/NEMA 6P

Versorgung: 			2-Draht

Ausgang:			2-Draht; 4-20mA

Genauigkeit:	 5mm

Auflösung:			1 mm, digital

Fabrikat:			Endress + Hauser

Typ:				FMR10

mögliches Zubehör:

Wetterschutzhaube, Überflutungsschutzhülse, Befestigungsmutter G1-1/2, Montagebügel ausrichtbar, Montagewinkel für Wandmontage, Ausleger schwenkbar, Deckenmontagebügel, Überspannungsschutz