1	Anzeigegerät mit Messumformerspeisung 24V DC für aktive und passive Zweileitergeräte mit Linearisierungsfunktion

Anzeige:	LC-Anzeige 2zeilig
5-stellige Anzeige des Wertes, 17 mm hoch
Dot Matrix für Bargraph, TAG, Einheit
Farbumschlag zu rot bei Fehler

Hilfsenergie:			20...230 VAC/DC

Eingang:	1 oder 2 Universaleingänge
0/4...20 mA, 0/1...10 V

Thermoelement

Widerstandsthermometer (Pt100)

in 2-, 3- oder 4-Leiterschaltung

Ausgang	1 oder 2 Ausgänge
 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V

Ausführung:			Feldgehäuse 133x199x95 mm

Funktion			Linearisierung über 32 Stützpunkte
				Mathematikfunktion, Summe, Differenz, Mittelwert
				Differenzdruckapplikation
				Min7MAX Speicher, Alarmspeicher

optional:			2 Grenzwertrelais

Optionale Zulassung		ATEXII (1)2 GD[EEx ia ] IIC

Konfiguration			über Drei Tasten oder über Software Fieldcare

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				RIA 46