Komplette, gepaarte Widerstandsthermometer für Wärmemengenmessung

- Ausgesuchtes Pt100-Paar: maximale Messabweichung des Sensorpaares zueinander: +/- 0,05 K bei einem Messbereich zwischen 0 °C...120 °C

- Einfach austauschbare Messeinsätze

- Schutzrohr nach DIN43772

- individuell wählbare Einbaulänge

- Verkürzung der Ansprechzeit durch reduzierte Spitze möglich

Prozessanschluss:	G 1/2" (weitere auf Anfrage)

Werkstoff-Armatur:	Edelstahl (1.4571)

Sensortyp: 			Pt100, 4-Leiter

Gehäuse:	Standardkopf DIN B, Alu, beschichtet, IP66/67 oder Kunststoff PCB, IP65 oder 316L, IP66/67

Messbereich:		-50°C...+200°C

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				TST 90